## Slide 1: Баруун Хужхааны Жалга-1
ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ТОДОТГОЛ-1
Хэрэгжүүлэгч: “Алтан эрдэнийн орд” ХХК | Боловсруулагч: “Кеестон Ресурс” ХХК | Хэнтий аймаг, Цэнхэрмандал сум
Цагаан тугалга-гянтболдын шороон ордыг ил аргаар ашиглах төсөл

## Slide 2: Үндсэн үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт | Нэгж | Хэмжээ
ЭБМЗ-д бүртгэж хүлээн авсан нөөц, B+C |  | 
Элс | мян.м³ | 2,041.4
Касситерит | тн | 863.3
Вольфрамит | тн | 76.2
Цагаан тугалга | тн | 656.1
Вольфрам | тн | 57.1
Үйлдвэрлэлийн нөөц |  | 
Элс | мян.м³ | 1,902.9
Касситерит | тн | 757.1
Вольфрамит | тн | 72.6
Уулын цул | мян.м³ | 3,763.8
Хөрс хуулалт | мян.м³ | 1,860.9
Үзүүлэлт | Нэгж | Хэмжээ
Уурхай, баяжуулах цех |  | 
Жилийн хүчин чадал | мян.м³ | 270.0
Ашиглалтын хугацаа | жил | 7
Цагаан тугалганы баяжмал | тн | 1,195.2
Гянтболдын баяжмал | тн | 54.5
Ажиллагсдын тоо | хүн | 125
Хөрөнгө оруулалт |  | 
Нийт | сая ₮ | 7,792.3
Ил уурхай | сая ₮ | 2,254.0
Дэд бүтэц | сая ₮ | 2,145.3
Баяжуулах цех | сая ₮ | 1,794.4
Эргэлтийн хөрөнгө | сая ₮ | 700.4
Бусад | сая ₮ | 898.1
Үзүүлэлт | Нэгж | Хэмжээ
Орлого, зардал, 7 жилд |  | 
Борлуулалтын орлого | сая ₮ | 88,304.2
Үйл ажиллагааны зардал | сая ₮ | 77,017.5
Татварын өмнөх ашиг | сая ₮ | 11,286.7
Татварын дараах ашиг | сая ₮ | 10,021.2
Улс, орон нутгийн татвар | сая ₮ | 23,937.7
Үр ашиг |  | 
NPV, 10% | сая ₮ | 1,745.6
IRR | % | 14.2
Нөхөгдөх хугацаа | жил | 4.2
1 тн баяжмалын өөрийн өртөг |  | 
Цагаан тугалганы баяжмал | сая ₮/тн | 58.9
Гянтболдын баяжмал | сая ₮/тн | 2.7
Нөөц
Механикжуулалт
Эдийн засаг
Ашиглалтын систем: Авто тээвэртэй, дотоод болон гадаад овоолготой ашиглалтын систем

## Slide 3: Тодотгох үндэслэл
ӨМНӨХ ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
2016 онд Техник-Эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, АМГТГ-ын даргын Т/06 тушаалаар хүлээн авсан. 2022 онд “МН прожект” ХХК тодотгол хийж, Т/122 тушаалаар хүлээн авсан.
ТОДОТГОХ ҮНДЭСЛЭЛ
Эзэмшигчийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон, 2011 оноос хойш олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй тул АМГТГ-аас хүлээн авсан үлдэгдэл нөөцөд тулгуурлан, захиалагч талын ажлын даалгаврыг үндэслэн төслийг шинэчлэн боловсруулж байна.
Талбайн өнөөгийн байдал, 2026 оны 7 сар. Хэнтий аймаг, Цэнхэрмандал сум

## Slide 4: Ордын байршил, геологийн судалгаа
Байршил
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт, сумын төвөөс 12 км хойш, Улаанбаатар хотоос 200 км зүүн урагш оршино.
Он | Геологийн судалгаа
1945 | Маринов, Хасин нар Хужхааны шороон ордыг илрүүлэв
2011 | ЭБМЗ Жалга-1 ордын нөөцийг бүртгэж хүлээн авав
Ажиллах горим Уурхай Үйлдвэр
Ажлын улирал 4–9 сар 4–10 сар
Жилийн ажлын хоног 169 181
Ээлж 2 × 12 цаг 2 × 12 цаг
Долоо хоногт тасралтгүй —
Цаг ашиглалтын итгэлцүүр 0.83 0.85

## Slide 5: Ордын нөөц
Chart: Олборлох элсний хэмжээ, мян.м³
| 2-B′ | 3-B′ | 4-B′ | 5-B′ | 6-B′ | 7-B′ | 8-B′ | 9-C′ | 2-B | 3-B | 4-C
Элс | 176 | 148.38 | 67.671 | 216.403 | 70.46 | 47.296 | 32.231 | 0.048 | 551.146 | 543.715 | 49.56
Chart: Хуулах хөрсний хэмжээ, мян.м³
| 2-B′ | 3-B′ | 4-B′ | 5-B′ | 6-B′ | 7-B′ | 8-B′ | 9-C′ | 2-B | 3-B | 4-C
Хөрс | 97.886 | 79.173 | 20.834 | 194.624 | 155.624 | 97.001 | 69.528 | 0.149 | 415.156 | 643.79 | 87.087
Нийт = 1,902.9 мян.м³ элс
Нийт = 1,860.9 мян.м³ хөрс
Геологийн нөөц, B+C
2,041.4
−
Хүрээнд өртөхгүй
258.9
=
Ил уурхайн хүрээнд өртөх нөөц
1,782.5
−
Хаягдал
0.85%
Ухаж ачих болон тээвэрлэх үеийн хаягдал
+
Бохирдол
8%
Хаягдал бага байлгах үүднээс бүх талаас нь бохирдуулж авна.
=
Үйлдвэрлэлийн нөөц
1,902.9
Элсний хэмжээ, мян.м³ · Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 0.98 м³/м³

## Slide 6: Нөөцийн блокийн байршил
Тэмдэглэгээ
■ Дээд давхарга, B′
■ Доод давхарга, B ■ C нөөц
Доголын өндөр: хөрс 5 м · элс 1–5 м
Баруун урдаас харагдац
Тус орд дээд давхаргатаа бодитой В зэрэглэлийн 7 блок, боломжтой С зэрэглэлийн 2 блок, доод давхаргатаа бодитой В зэрэглэлийн 2 блок, боломжтой С зэрэглэлийн 2 блокоос тус тус бүрдэнэ. Уулын ажлыг явуулахдаа дотоод овоолготой ашиглалтын систем ашиглахыг эрмэлзэж байгаа нь хөрс хуулалтын ажлыг ашиглагдсан орон зайд дотоод овоолго үүсгэх болон процессуудын хоорондын уялдаа холбоог уян хатан байлгах боломжийг бий болгож байгаа юм.

## Slide 7: Авто тээвэртэй, дотоод болон гадаад овоолготой ашиглалтын систем
Дотоод овоолготой систем: ашигласан орон зайг хөрс, галь, эфелээр буцаан дүүргэж, нөхөн сэргээлтийг ашиглалтын эхнээс эхлүүлнэ. Хөрс хуулалтын доголын өндөр 5 м, элс олборлолтын доголын өндөр 1.0–5.0 м.
Техник | Марк, үзүүлэлт | Тоо
Экскаватор | XCMG XE215C, 1.4 м³ | 2
Автосамосвал | HOWO, 20 тн | 4
Бульдозер | Shantui SD23 | 1
Утгуурт ачигч | XCMG ZL-50, 3 м³ | 1
Түлшний машин | HOWO 6×4, 10 м³ | 1
Усалгааны машин | HOWO 6×4, 10 м³ | 1
Нийт |  | 10
XCMG XE215C, 1.4 м³
HOWO, 20 тн
Ил уурхайн үзүүлэлт | Хэмжээ
Элс олборлолт | 270 мян.м³/жил
Хөрс хуулалт | 272 мян.м³/жил
Хөрс хуулалтын коэф. | 0.98 м³/м³
Мөргөцгийн налуу | 60–65°
Доголын аюулгүйн өргөн | 12 м
Авто замын өргөн | 10 м
Авто замын налуу | 80‰
Ажлын хоног | 169 хоног/жил
Ээлж | 2 × 12 цаг

## Slide 8: Ил уурхайн хүрээ, календарь төлөвлөлт
Жил | Хөрс | Элс | Агуулга, г/м³ |  | Металл, тн | 
 | м³ | м³ | Касс | Вольф | Касс | Вольф
1 | 228,582 | 270,000 | 307.45 | 27.28 | 83.0 | 7.4
2 | 272,045 | 270,000 | 322.74 | 29.45 | 87.1 | 8.0
3 | 272,045 | 270,000 | 394.30 | 31.31 | 106.5 | 8.5
4 | 272,045 | 270,000 | 437.39 | 42.11 | 118.1 | 11.4
5 | 272,045 | 270,000 | 422.91 | 35.19 | 114.2 | 9.5
6 | 272,045 | 270,000 | 448.54 | 50.37 | 121.1 | 13.6
7 | 272,045 | 282,911 | 449.15 | 50.68 | 127.1 | 14.3
Нийт | 1,860,853 | 1,902,911 | 397.85 | 38.14 | 757.1 | 72.6
Ил уурхай нь жилд тогтмол 270 мян.м3 элс олборлох хүчин чадалтайгаар нийт 7 жил үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байна.

## Slide 9: Технологи туршилтын үр дүн
Касситерит · SnO₂
Вольфрамит · WO₃
Туршилт: ШУА ХХТХ, Эрдсийн технологийн төв, 2016
−20 мм → тунаах машин → сэгсрэх ширээ → соронзон сепаратор
УСНЫ ТЭНЦЭЛ, ЖИЛД · 270 мян.м³ элс × 4 м³ ус
1,080.00
мян.м³ шаардлага
810.00
эргэлтийн ус, 75%
270.00
цэвэр ус, 25%
83.07%
SnO₂ · нийт металл авалт
Тунаах машины баяжмалыг (SnO₂ 52.57%) нэгтгэхэд
Цагаан тугалганы баяжмал: SnO₂ 54.80% · авалт 45.67%
72.62%
WO₃ · нийт металл авалт
Тунаах машины баяжмалыг нэгтгэхэд
Гянтболдын баяжмал: WO₃ 14.95% · авалт 40.25%

## Slide 10: Баяжуулалтын технологи
Бүтээгдэхүүн гаргалт, жилээр
Үзүүлэлт | Нэгж | 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил | Нийт
Баяжуулах үйлдвэрт орох элс |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Элсний хэмжээ | мян.м³ | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 175.83 | 184.24 | 1,239.22
SnO₂ агуулга | % | 0.265 | 0.278 | 0.340 | 0.377 | 0.364 | 0.386 | 0.387 | 0.343
WO₃ агуулга | % | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.037 | 0.031 | 0.045 | 0.045 | 0.034
Цагаан тугалганы баяжмал |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Баяжмалын хэмжээ | тн | 131.05 | 137.57 | 168.07 | 186.44 | 180.26 | 191.19 | 200.61 | 1,195.19
SnO₂ агуулга | % | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 53.86
Цэвэр Sn | тн | 53.64 | 56.31 | 68.79 | 76.31 | 73.79 | 78.26 | 82.11 | 489.22
WO₃ агуулга | % | 1.83 | 1.88 | 1.64 | 1.98 | 1.71 | 2.31 | 2.32 | 1.97
Цэвэр W | тн | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.77 | 2.32 | 3.32 | 3.50 | 17.70
Гянтболдын баяжмал |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Баяжмалын хэмжээ | тн | 5.53 | 5.97 | 6.35 | 8.54 | 7.14 | 10.21 | 10.77 | 54.51
WO₃ агуулга | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00
Цэвэр W | тн | 2.07 | 2.24 | 2.38 | 3.20 | 2.68 | 3.83 | 4.04 | 20.44
Цэвэр Sn | тн | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.94
1,239.22
мян.м³ элс үйлдвэрт
1,195.19
тн Sn баяжмал
54.51
тн W баяжмал
Схем: ШУА ХХТХ, Эрдсийн технологийн төв, 2016

## Slide 11: Дэд бүтэц
Талбай нь дэд бүтэц, зам харилцаа сайн хөгжсөн бүс нутагт оршдог. Цахилгааныг сумын төвөөс татсан 35 кВ-ын шугам, дэд станцаас авах бөгөөд нөөцөд 250 кВт-ын генератортой. Ундны усыг гүний худгаас, технологийн усыг уурхайн шүүрлийн усаар хангана. Үүрэн холбооны сүлжээ нэвтэрсэн.

## Slide 12: Ажиллах хүчин ба Хөдөлмөр хамгаалал
Төсөл хэрэгжсэнээр 125 ажлын байр бий болно. Орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээний дагуу ихэнх ажилчдыг орон нутгаас авна. ХАБЭА-н сургалт, хувцас, хэрэгсэлд 7 жилд 1,496.8 сая ₮ буюу үйл ажиллагааны зардлын 2.2%-ийг зарцуулж, гамшгийн болон ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг жил бүр шинэчилнэ.
Хэсэг нэгж | Орон тоо
Удирдлага захиргаа | 6
Ил уурхай | 47
Баяжуулах цех | 30
Засварын цех | 20
Хотхон | 20
Нийт | 125

## Slide 13: Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт
Chart: 
| Хяналт, мониторинг | Бэлтгэл ажил | Байгаль орчин хамгаалах | Биологийн нөхөн сэргээлт | Техникийн нөхөн сэргээлт | Уурхайн хаалт
Values | 2.7 | 4.3 | 11.5 | 25.9 | 27.6 | 27.9
Хаалт, нөхөн сэргээлтийн зардлын бүтэц, %
Нөхөн сэргээлтийн дараалал
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Values | 29.2 | 8.3 | 9.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2
Жил бүрийн эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээ.
3,091.1 сая ₮
7 жилийн нийт зардал
49.0 га
Хаалтын бэлтгэл
1 Хуулах
42.8 га-гаас 85.7 мян.м³ шимт хөрс хуулж, тусад нь хадгална
2 Дүүргэх
Ухсан орон зайг 2,028.1 мян.м³ хөрсөөр дүүргэнэ
3 Хэвгийжүүлэх
Овоолгын 230.4 мян.м³ хөрсийг бульдозероор тэгшилнэ
4 Хучих
Гадаргууг шимт хөрсөөр 20 см үеэр буцааж хучина
5 Ургамалжуулах
Олон наст ургамлын үр тариалж, мод, бут сөөг тарина
Нийт эвдрэлд өртөх талбайн хэмжээ:

## Slide 14
Уурхайн хөрөнгө оруулалт ба хүний нөөц
№ | Хөрөнгө оруулалт | Хэмжих нэгж | АХО | АшХО | Нийт | Бүтэц
1 | Биет бус хөрөнгө | сая төг. | 115.0 | - | 115.0 | 1.5%
2 | Удирдлага захиргаа | сая төг. | 619.3 | - | 619.3 | 8.2%
3 | Ил уурхай | сая төг. | 2,668.0 | - | 2,668.0 | 35.1%
4 | Баяжуулах цех | сая төг. | 1,099.4 | - | 1,099.4 | 14.5%
5 | Засварын цех | сая төг. | 98.7 | - | 98.7 | 1.3%
6 | Дэд бүтэц | сая төг. | 2,306.3 | - | 2,306.3 | 30.4%
7 | Эргэлтийн хөрөнгө | сая төг. | 690.7 | - | 690.7 | 9.1%
Нийт |  | сая төг. | 7,597.4 | - | 7,597.4 | 100.0%
Анхны хөрөнгө оруулалт
7.6 тэрбум төгрөг
Нийт ажилчдын тоо
125
Дундаж цалин
3.6 сая төгрөг
Chart: 
| Биет бус хөрөнгө | Удирдлага захиргаа | Ил уурхай | Баяжуулах цех | Засварын цех | Дэд бүтэц | Эргэлтийн хөрөнгө
 | 0.015137 | 0.081511 | 0.35117 | 0.14471 | 0.012995 | 0.30357 | 0.090909
Chart: 
| Удирдлага захиргаа | Ил уурхай | Баяжуулах цех | Засварын цех | Хотхон
 | 6 | 47 | 32 | 20 | 20

## Slide 15
Үйл ажиллагааны зардал
34.6 сая төгрөг
Үйл ажиллагааны зардал
87.3 тэрбум төгрөг
1 тн цагаан тугалганы баяжмалын өртөг
1 тн гянтболдын баяжмалын өртөг
12.9 сая төгрөг
Үйл ажиллагааны зардал, төрлөөр
Chart: сая төгрөг
| Цалин | Түлш | Дугуй | ШТМ | Сэлбэг | Бүтээгдэхүүн тээвэр | Хүн тээврийн зардал | Хоол хүнс | Бичиг хэрэг | Оффис түрээс | Удирдлагын зардал | ХАБ | Эрүүл ахуй | ИТА болон ХАБ сургалт | Аваариас урьдчилан сэргийлэх, устгах | Цахилгаан | Магадалшгүй | Байгаль орчны нөхөн сэргээлт | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) | Усны төлбөр | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | Газар ашигласны төлбөр | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | АТБӨЯХАТ | НДШ-байгууллага | Бэлтгэл ажлын шимтгэлийн сан | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл
 | 18563.2 | 25022.4 | 689.5 | 2502.2 | 1434.6 | 1269.5 | 249.9 | 209.3 | 210 | 578 | 175 | 504.6 | 726.7 | 223.1 | 67.1 | 5449.2 | 1858.7 | 4506.9 | 10511.2 | 883.6 | 2661.5 | 64.9 | 954.9 | 2.2 | 37.4 | 2691.7 | 975 | 4275.1
1м3 уулын цул олборлох өртөг, төгрөг | 1м3 хөрс хуулах өртөг, төгрөг | 1м3 элс олборлох өртөг, төгрөг
9,900 | 20,000 | 19,600

## Slide 16
Татвар төлбөрүүд
Улсын төсөвт
18.1 тэрбум төгрөг
Орон нутгийн төсөвт
8.5 тэрбум төгрөг
Нийт татан төвлөрүүлэх татвар, төлбөр
26.6 тэрбум төгрөг
№ | Татвар төлбөрүүд | Хэмжих нэгж | Нийт | Бүтэц | Улсын төсөвт | Орон нутгийн төсөвт
1 | АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | сая төг. | 10,511.2 | 39.5% | 10,511.2 | 
2 | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) | сая төг. | 883.6 | 3.3% | 883.6 | 
3 | ААНОАТ | сая төг. | 5,081.3 | 19.1% | 5,081.3 | 
4 | Усны төлбөр | сая төг. | 2,661.5 | 10.0% |  | 2,661.5
5 | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | сая төг. | 64.9 | 0.2% | 32.5 | 32.5
6 | Газар ашигласны төлбөр | сая төг. | 954.9 | 3.6% |  | 954.9
7 | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | сая төг. | 2.2 | 0.0% |  | 2.2
8 | АТБӨЯХАТ | сая төг. | 37.4 | 0.1% |  | 37.4
9 | НДШ-хувь хүн | сая төг. | 2,134.8 | 8.0% |  | 2,134.8
10 | НДШ-байгууллага | сая төг. | 2,691.7 | 10.1% |  | 2,691.7
11 | ХХОАТ | сая төг. | 1,600.8 | 6.0% | 1,600.8 | 
Нийт |  | сая төг. | 26,624.3 | 100% | 18,109.4 | 8,514.9
Chart: 
| Улсын төсөвт | Орон нутгийн төсөвт
 | 0.68018 | 0.31982
Chart: 
| АМНАТ-Цагаан тугалга (5%+4%) | АМНАТ-Гянтболд (5%+0%) | ААНОАТ | Усны төлбөр | Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр | Газар ашигласны төлбөр | АТБӨЯХ-ийн агаарын бохирдлын төлбөр | АТБӨЯХАТ | НДШ-хувь хүн | НДШ-байгууллага | ХХОАТ
 | 0.3948 | 0.033189 | 0.19085 | 0.099967 | 0.0024378 | 0.035867 | 8.1031e-05 | 0.0014042 | 0.080181 | 0.1011 | 0.060127

## Slide 17
Төслийн үр ашгийн үзүүлэлтүүд
Борлуулалтын орлого
Нийт зардал
Татварын өмнөх ашиг
Цэвэр ашиг
ҮАМУ
87.3 тэрбум
40.4 тэрбум
127.7 тэрбум
35.3 тэрбум
39.6 тэрбум
NPV (10%)
19.0 тэрбум
IRR
51.6%
PBP
2.7 жил
№ | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Утга
1 | Уулын цулын хэмжээ | мян.м³ | 3,763.8
2 | Хөрс хуулалтын хэмжээ | мян.м³ | 1,860.9
3 | Элс олборлолтын хэмжээ | мян.м³ | 1,902.9
4 | Цагаан тугалганы баяжмал | тн | 1,339.2
5 | Вольфрамын баяжмал | тн | 498.0
6 | Цагаан тугалганы баяжмалын үнэ | мян.төг/тн | 80,500.0
7 | Вольфрамын баяжмалын үнэ | мян.төг/тн | 40,000.0
8 | Нийт борлуулалтын орлого | сая төг. | 127,726.6
9 | Үйл ажиллагааны нийт зардал | сая төг. | 87,297.4
10 | Татварын өмнөх ашиг | сая төг. | 40,429.2
11 | ААНОАТ -10% ба 25% | сая төг. | 5,081.3
12 | Цэвэр ашиг | сая төг. | 35,347.9
13 | ҮАМУ | сая төг. | 39,623.0
14 | Хөрөнгө оруулалтын нийт дүн | сая төг. | (7,597.4)
15 | Хөрөнгө оруулалтын дараах мөнгөн урсгал | сая төг. | 33,867.7
16 | Хуримтлагдсан ХОДМУ | сая төг. | 33,867.7
17 | Өнөөгийн цэвэр үнэ цэн (NPV, 10%) | сая төг. | 18,997.5
18 | Өгөөжийн дотоод норм, IRR | % | 51.6%
19 | Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа | жил | 2.7
Chart: Ашигт ажиллагаа, (ЦА/БО)
| 1 жил | 2 жил | 3 жил | 4 жил | 5 жил | 6 жил | 7 жил
 | 0.13616 | 0.15132 | 0.25534 | 0.31612 | 0.29413 | 0.34163 | 0.35284
Хугарлын цэгүүд
25.7%
32.7%
250% буюу 3.5 дахин
Үнэ
Үйл ажиллагааны зардал
Хөрөнгө оруулалт

## Slide 18
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

## Slide 21
Ил уурхайн өнөөгийн байдал
Үүсмэл усан сан нь дээд дэвхаргын 3 блок доод давхаргын 2 үндсэн нөөцийн блокийн дээр байрлалтай байна. Энэ нь нийт нөөцийн 80,7 хувийг эзэлж байна.

## Slide 22
Нүүлгэн шилжүүлсний дараах байдал
Энэ нуурыг 30 орчим жилийн өмнө компани өөрөө геомембран дэвсэж байгуулсан үүсмэл усан сан. Мембран нь элэгдсэн тул нуурыг шилжүүлэхээр орон нутагтай тохиролцож байна. Ус шавхах тооцоо, шинэ байршил, мэргэжлийн байгууллагаар батлуулах зураг төсөл, суурь бэлтгэх болон шинэ мембраны зардлыг ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн бүлэг, хөрөнгө оруулалтын хэсэгт [850 сая ₮]-өөр тусгасан. Эхний жилд нуургүй блокд олборлох хооронд шилжүүлэлтийг дуусгана

## Slide 23
Нүүлгэн шилжүүлсний дараах байдал
Ус: 692.55 мян.м³, 45 хоногт шилжүүлнэ.
Насос: К200-150-315 марк, 3 ширхэг (2 нь ажиллаж, 1 нь нөөцөд), тус бүр 45 кВт.
Хоолой: дотоод диаметр 400 мм-ийн HDPE (өндөр нягттай полиэтилен), 450 м.
Далан: 475 м урт.
Геомембран: 6,266 м².
Цахилгаан: 77.8 мян.кВт.ц.